|  |  | PREDMER RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Instituta za rehabilitaciju,BEOGRAD Organizacioni deo "VRMAC" Prčanj |  |  |  |  |
| S A D R Ž A J |
|  | Sve radove treba izvesti prema planovima, tehničkom opisu, predmeru i predračunu radova, važećim tehničkim propisima, važećim standardima, kao i uputstvu nadzornog organa. Jediničnom cenom svake pozicije predračuna obuhvaćeni su svi potrebni elementi za njeno formiranje tako da ona u predračunu bude konačna. |
|  | Materijal: Pod cenom materijala podrazumeva se nabavna cena glavnog, pomoćnog i veznog materijala, zajedno sa troškovima nabavke, cenom spoljnog i unutrašnjeg transporta, bez obzira na prevozno sredstvo koje je upotrebljeno sa svim potrebnim utovarom, istovarom, skladištenjem i čuvanjem na gradilištu od kvarenja i propadanja, sa potrebnim manipulacijama. |
|  | Predračunom radova za neke materijale nije bliže preciziran proizvođač, ili zaštićeni trgovčaki naziv, naziv materijala, ili konstrukcije čija se upotreba predviđa. U svakom slučaju i za precizirane i neprecizirane materijale daje se mogućnost ponuđaču - izvođaču da može ponuditi i primeniti adekvatne materijale, ili konstrukcije različitih proizvođača, ili različitih trgovačkih naziva. Podrazumeva se da kvalitet i pogodnost primene tih materijala, ili konstrukcija mora biti najmanje na istom, ili višem nivou od zahtevanog, odnosno projektovanog kvaliteta. Pored toga primena takvih materijala i konstrukcija dozvoljava se samo uz prethodnu saglasnost projektanata i investitora. |
|  | Rad: Vrednost radova obuhvata glavni i pomoćni rad svih potrebnih operacija pozicije predračuna, sav rad na unutrašnjem horizontalnom i vertikalnom transportu i sav potreban rad oko zaštite izvedenih konstrukcija od štetnih uticaja za vreme gradnje (izvođenje drugih pozicija radova, vrućina, hladnoća, kiša, vetar i dr.). |
|  | Pomoćne konstrukcije: Sve vrste skela bez obzira na visinu i sl. ulaze u jediničnu cenu posla za koju su potrebne. Skele moraju biti postavljene na vreme, da ne bi ometale normalan tok radova, a u cenu je uračunata demontaža i odnošenje skele sa gradilišta. Sva potrebna oplata bez obzira na vrstu, ulazi u jediničnu cenu posla za koji je potrebna i ne naplaćuje se posebno. Kod oplate podrazumevaju se i sva potrebna podupiranja i ukrućenja i to: izrada, postavljanje, demontaža, čišćenje i slaganje. |
|  | Ostali troškovi i dažbine: Izvođač ima cenom da obuhvati sledeće faktore koji mu se neće posebno plaćati bilo kao predračunska sredstva ili naknadni rad i to: - sve higijensko-tehničke zaštitne mere za ličnu zaštitu radnika, zaštitu na objektu i za okolinu - čišćenje i održavanje reda na objektu za vreme izvođenja radova, sa odvozom raznog smeća, šuta i otpadaka, dok se završno čišćenje predviđa kao posebna pozicija; - uređivanje gradilišnog prostora i zemljišta oko novopodignutih objekata, koje je korišćeno za gradilište, odnosno njegovo dovođenje u uredno stanje bez ostatka građevinskog šuta, obezbeđenje mogućnosti za uskladištenje materijala i alata kooperanata, zanatlija i instalatera; |
|  | - nikakvi posebni troškovi neće se posebno priznavati, jer se sve treba uključiti kroz faktor u jedinačne cene za svaki rad. Prema ovim uslovima, opisu pojedinih stavki, treba sastaviti jediničnu cenu za svaku stavku predračuna. Sve ove odredbe važe i za zanatske i instalaterske radove, s tim što izvođač nosilac glavnih radova mora da predvidi i naknadu svih režijskih troškova oko ispomoći, angažovanja rada, materijala, alata i drugog u vezi navedenih radova, ako se takvi radovi izvode preko kooperanata. Svi ovi odnosi se moraju precizno predvideti, tako da investitora ne mogu teretiti nikakvi dodatni troškovi. |
|  | U pogledu sinhronizacije radova ističe se da se ne priznaju bilo kakvi troškovi na razna štemovanja i krpljenja posle prolaska instalacija kroz i preko zidova i drugih konstrukcija. Za instalacije se moraju priložiti uverenja o izvršenom ispitivanju od strane ovlašćenih organizacija, a za ugrađenu opremu garantni listovi. Troškovi probnog rada instalacija padaju na teret izvođača radova. |
|  | Mere i obračun: Ukoliko u određenoj stavci nije dat način obračuna radova, pridržavati se u svemu važećih prosečnih normi u građevinarstvu, ili tehničkih uslova za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. |

| r/b | Opis | mera | količina | Cena/jed | Ukupno bez pdv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaža stare liveno gvozdene kanalizacije od Ø50 do Ø110, sa utovarom šuta na kamion i odvozom na deponiju. | m' | 114,00 |  |  |
| 2. | Demontaža vodovodne mreže u sanitarnom čvoru, od pocinčanih cijevi 1/2" do 1", sa utovarom na kamion i odvozom na deponiju. | m' | 156,00 |  |  |
| 3. | Skidanje odnosno štemovanje podnih i zidnih keramičkih pločica sa utovarom i odvozom šuta na deponiju. | m² | 690,00 |  |  |
| 4. | Demontaža postojeće stare sanitarije (WC šolja, kabina 80/80, umivaonik, slavina i baterije, ogledalo i galanterija). | komplet. | 30,00 |  |  |
| 5. | Otvaranje-štemovanje otvora u kanalu radi demontaže postojećih i izrada novih vertikala od liveno gvozdenih cijevi Ø110 i pocinčanih vertikala od 1" i 3/4", širina šlica je prosječno od 50-70 cm u dužini od 3m. | m' | 90,00 |  |  |
| 6. | Isporuka i montaža novih kanalizacionih vertikalaod PVC cijevi Ø110zajedno sa fazonskim komadima i materijalom za spajanje. | m' | 210,00 |  |  |
| 7. | Isporuka i montaža PVC vodovodnih cijevi zajedno sa potrebnim fitingom i spoljnim materijalom: 3/4" 1/2" | m' m' | 270,00 150,00 |  |  |
| 8. | Izrada novog kanalizacionog razvoda od PVC cijevi sa potrebnim fazonskim komadima i drugim materijalom za spajanje. Cijevu si Ø50 do Ø100. | m' | 165,00 |  |  |
| 9. | Izrada novog vodovodnog razvoda od PVC cijevi zajedno sa potrebnim fitingom i spoljnim materijalom. - 3/4" - 1/2" | m' m' | 75,00 270,00 |  |  |
| 10. | Isporuka i ugradnja zapornih mesinganih ventila od 3/4". | kom | 60,00 |  |  |
| 11. | Isporuka i ugradnja vertikalnih slivnika Ø50 sa tvrdom metalnom rešetkom (15x15). | kom | 60,00 |  |  |
| 12. | Ispitivanje vodovodne mreže na pritisak od 10 bari u trajanju od 24 časa, uz obavezno prisustvo nazornog organa i korisnika objekta. | paušalno |  |  |  |
| 13. | Ispitivanje kanalizacione mreže na vodonepropusnost po dogovoru sa nadzornim organom i korisnikom objekta. | paušalno |  |  |  |
| 14. | Malterisanje zidnih površina cementinim malterom, posle odštemovane keramike i izrade vodovodnih razvoda. | m² | 342,00 |  |  |
| 15. | Izrada betonske podloge u podu kupatila posle odštemovane keramike i izrade kanalizacionog razvoda, prosječna debljina podloge je (8-10)cm. | m² | 111,00 |  |  |
| 16. | Demontaža Hanter Daglasa sa postojećom deformisanom podkonstrukcijom, utovar i odvoz šuta na deponiju. | m² | 120,00 |  |  |
| 17. | Izrada hidroizolacije kupatila "Hidrostop elastikom", "Sikalastic 152" ili ekvivalent u tri premaza, sa holkerom od 40cm. | m² | 286,87 |  |  |
| 18. | Isporuka i ugradnja protivkliznih R 11,podnih keramičkih pločica I klase, iste postaviti na kvalitetnom ljepilu, pločice propisno ofugovati i očistit. | m² | 120,00 |  |  |
| 19. | Isporuka i ugradnja zidnih keramičkih pločica I klase, po izboru naručioca, iste ugraditi na kvalitetnom ljepilu, pločice propisno ofugovati i očistit. | m² | 570,00 |  |  |
| 20. | Izrada izolacije novougrađenih vertikala po dogovoru sa naručiocem. | m' | 390,00 |  |  |
| 21. | Krpljenje šlica u vertikalnom kanalu širine od 50 do 70cm, visine do 3m, vodootpornim rigips pločama na metalnoj podkonstrukciji. | m' | 90,00 |  |  |
| 22. | Isporuka i ugradnja spuštenog plafona tipa "HUNTER DAGLAS" ili ekvivalent. | m² | 120,00 |  |  |
| 23. | Izrada kanalizacionog razvoda prizemlja do podruma od "NISKOŠUMNIH" cijevi sa pripadajućim razvodnim komadima. - Ø160 - Ø110 - Ø75 | m' m' m' | 30,00 120,00 52,00 |  |  |
| 24. | Isporuka i ugradnja kabinet umivaonika (75). | kom | 30,00 |  |  |
| 25. | Isporuka i montaža tuš kabine sa kadom 80/80. | kom | 30,00 |  |  |
| 26. | Isporuka i ugadnja monobloka (WC šolja, vodokotlić). | kom | 30,00 |  |  |
| 27. | Isporuka i ugradnja ogledala koje odgovara širini kabinet umivaonika. | kom | 30,00 |  |  |
| 28. | Isporuka i ugradnja tuš baterije za kadu sa garantnim rokom najmanje (5) godina. | kom | 30,00 |  |  |
| 29. | Isporuka i ugradnja baterije za umivaonik sa garantnim rokom najmanje (5) godina. | kom | 30,00 |  |  |
| 30. | Isporuka i ugradnja galanterije za kupatilo. | kom | 30,00 |  |  |
| 31. | Montaža i demontaža skele radi izrade kanalizacionog razvoda na južnom dijelu objekta. | m² | 24,00 |  |  |
| 32. | Demontaža stare nefunkcionalne elektro instalacije (prekidači i utičnice). Isporuka i ugradnja nove .Obračun po kom/kupatilu. | kom | 30,00 |  |  |
| 33. | Bojenje zidova i plafona disperzivnom bojom dva puta i tonu po izboru naručioca. Obračun po m² zajedno sa upotrebom odgovarajuće skele. | m² | 400 |  |  |
| 34. | Popravka nameštaja u sobama. | paušal |  |  |  |
| 35. | Čišćenje i pranje gradilišta po završetku svih radova. Izvršiti čišćenje celog gradilišta, pranje svih staklenih površina, čišćenje i fino pranje svih unutrašnjih prostora. | m² | 200 |  |  |

ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а_________________________

ЦЕНА СА ПДВ-ом________________________

Дана___________________

М. П. 		________________________________

Потпис овлашћеног лица понуђача